5. Одномерные и нульмерные системы

# Неклассические излучатели на основе квантовых точек

В. А. Гайслер1,2,3, А. В. Гайслер1, И. А. Деребезов1

1Институт физики полупроводников СО РАН им. А.В. Ржанова, пр. Академика Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия.

2Новосибирский государственный технический университет, пр. К. Маркса, 20, Новосибирск, 630073, Россия.

3Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия..

тел: (383)330-69-45, факс: (383)330-69-45, эл. почта: vahvah55@mail.ru

Создание неклассических излучателей, таких как излучатели одиночных фотонов (ИОФ) и излучатели фотонных пар (ИФП), запутанных по поляризации, является одной из наиболее актуальных проблем оптики и квантовой электроники в целом, так же, как и твердотельной нанофотоники, в частности. Неклассические излучатели формируют световые потоки с субпуассоновской статистикой, и в идеальном случае Фоковские фотонные состояния, состояния со строго заданным числом частиц. Они могут быть реализованы только на основе одиночной изолированной квантовой системы – атома, молекулы, центра окраски, «искусственного» атома – полупроводниковой квантовой точки (КТ).

Для создания эффективных неклассических излучателей одновременно требуется: 1) локализовать квантовую систему; 2) эффективно накачать ее;            3) эффективно собрать излучение. Все три перечисленные выше проблемы принципиально разрешимы с использованием современных полупроводниковых технологий, позволяющих интегрировать одиночную КТ в полупроводниковый микрорезонатор. Неоспоримым достоинством полупроводниковых излучателей является возможность токовой накачки КТ, что позволяет разрабатывать полностью твердотельные излучатели в виде миниатюрных светоизлучающих диодов.

В докладе представлены результаты разработок излучателей с токовой накачкой одиночных InGaAs КТ, селективно позиционированных в пределах апертуры полупроводникового Брэгговского микрорезонатора. Апертура микрорезонатора образована AlGaAs кольцом, которое используется для селективного позиционирования КТ, а также обеспечивает высокий уровень токового и оптического ограничения. Микрорезонатор обеспечивает высокий уровень внешней квантовой эффективности до 88% при добротности ~104. В этом случае фактор Парселла достигает значение FP = 12.5, что задает быстродействие излучателя на уровне 10 ГГц. Расходимость выходного излучения не превышает NA  ( 0.2, что задает высокую эффективность ввода излучения в стандартное оптоволокно.

На основе разработанной конструкции были изготовлены лабораторные образцы излучателей. При криогенных температурах  в пределах  резонансной полосы в спектрах электролюминесценции  проявляются узкие пики, отвечающие рекомбинации экситонов и биэкситонов одиночной InGaAs КТ, что является экспериментальным подтверждением возможности создания неклассических излучателей на базе разработанной конструкции микрорезонатора.