10. Углеродные наноматериалы

# Усиление терагерцового излучения при туннелировании электронов между слоями графена

А. A. Дубинов1,2, В. И. Рыжий3, В. Я. Алешкин1,2, М. В. Рыжий4, T. Otsuji3

1ИФМ РАН, ул. Академическая, 7, Нижний Новгород, 603087, Россия.

2ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия.

3RIEC, Tohoku University, Sendai, 980-8577, Japan

4DCSE, University of Aizu, Aizu-Wakamatsu, 965-8580, Japan

тел: (831)417-94-82, факс: (831)417-94-74, эл. почта: sanya@ipm.sci-nnov.ru

В настоящее время очень востребованы компактные источники терагерцового излучения. В данной работе рассмотрена концепция и изучены условия работы инжекционного терагерцового лазера на основе структуры с двумя графеновыми слоями, разделенных барьером, и с волноводом на основе поверхностных плазмонов. Рассматриваемый лазер использует резонансные излучательные переходы между графеновыми слоями. Это позволит лазеру работать при комнатной температуре, также будет возможна перестройка напряжением спектра излучения [1-3].

Предлагаемая структура состоит из двух слоев графена, разделенных тонким слоем диэлектрика (туннельно-прозрачный барьер), с боковыми контактами к каждому из графеновых слоев. Противоположные края графеновых слоев изолированы от других контактов. При приложении напряжения между графеновыми слоями происходит инжекция электронов из графенового слоя с n-типом легирования в графеновый слой с р-типом легирования, так что между слоями графена возникает инверсия населенности, которая может быть использована для генерации излучения с электрическим полем, перпендикулярным к плоскости графенового слоя. Переходы между слоями графена с испусканием фотонов, компонента электрического поля которых перпендикулярна слоям графена, сохраняют импульс электрона без включения механизма рассеяния.

Матричный элемент оптического перехода был рассчитан в модели двух дельта-слоев, разделенных тонким барьером. Был также рассчитан коэффициент усиления для терагерцовой плазмонной ТМ моды, которая обладает малым Друде поглощением в графене. Оказалось, что усиление может быть достаточно большим для создания лазера. Также показано, что спектр излучаемых фотонов можно регулировать с помощью изменения приложенного напряжения между слоями графена.

Работа поддержана Фондом «Династия» и Программами РАН.

## Литература

[1]	V. Ryzhii, A. A. Dubinov, V. Ya. Aleshkin, M. Ryzhii, and T. Otsuji. Appl. Phys. Lett. 103, 163507 (2013).

[2]	V. Ryzhii, A. A. Dubinov, T. Otsuji, V. Ya. Aleshkin, M. Ryzhii, and M. Shur. Opt. Exp. 21, 31567 (2013).

[3]	A. A. Dubinov, V. Ya. Aleshkin, V. Ryzhii, M. Shur, and T. Otsuji. J. Appl. Phys. 115, 044511 (2014).